LISTRIK AUTOMOTIF & AC

DASAR LISTRIK

Kondensator

Kondensator terdiri dari dua lapis logam yang dapat menyimpan tenaga listrik dan plat satu dengan lainnya dilapisi dengan isolasi.

- Konstruksi dasar suatu kondensator

Simbol                                                      kondensator

Pengisian dan pengosongan kondensator

- Pengisian  :

Jika kondensator diletakkan pada sumber tegangan, maka pengisian berlasung dengan waktu yang sangat singkat.

Folio yang terletak pada kutub positif (+) dari sumber tegangan maka lempengan tersebut akan bernuatan positif.

Folio yang terletak pada kutub negatif (-) dari sumber tegangan maka lempengan tersebut akan bermuatan negatif.

- Penyimpanan   :

Tegangan dan bermuatan tetap tersimpan, jika aliran arus diputuskan.

- Pengosongan  :

Apabila pada kondensator yang terisi, kedua folio di hubungkan, terjadi aliran arus penyeimbang, sampai muatan pada folio – folio menjadi seimbang.

- Grafik pengisian dan pengosongan

Kapasitas kondensor (C)  :

Kapasitas adalah bilangan konstanta yang menunjukkan kemampuan menyimpan tenaga listrik dari suatu kondensator dan dinyatakan dalam satuan Farad.

Kapasitas tergantung pada :

- Luas penampang plat – plat

- Jarak antara plat – plat (tebal isolator)

Suatu kondensator yang terletak pada tegangan 1 V dan menyimpan 1 A selama

1 S (sampai penuh) mempunyai kapasitas 1 Farad

Besar pengisian suatu kondensator (Q)

Besar pengisian suatu kondensator adalah tergantung pada :

- Kapasitas kondensator (C)

- Tegangan yang terletak pada kondensator (U)

Dan

Satuan  :	Q = Amper detik	    IAs = 1A selama 1 detik

C = Farad	    1 Farad = 1 Apere detik  = 1 As

1 Volt	       1 V

Satuan yang banyak dipakai dalam praktek

Mikrofarad (F) ; 1F	= 10-6 F	= 0,000001 F

Besar kapasitas yang dipakai pada sistem pengapian adalah :

0,1 – 0,3  F

- Pemakaian  :

a.

Kondensator

Fungsi  : - Mempercepat pemutusan arus pada saat kontak membuka, untuk memperoleh tegangan induksi yang tinggi pada kumparan sekunder.

- Supaya kontak pemutus tidak terbakar oleh bunga api pada saat kontak membuka

Fungsi  : - Supaya kontak pemutus tidak terbakar

- Supaya kumparan tidak meleleh akibat tegangan induksi yang tinggi pada   saat kontak membuka.

- Pada transformator kecil (misalnya untuk kalkulator)

Grafik arus searah tanpa kondensator

Grafik arus searah dengan kondensator

Fungsi : Tanpa kondensator, gelombang arus bolak-balik yang di searahkan diode masih besar, maka dengan kondensator dapat diperkecil.

# Text boxes

kumparan

kondensator

Kontak pemutus

Folio

Isolator

Folio aluminium

Q = C . U